Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников выполнение заданий двух уровней.

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального образования.

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам среднего звена.

Задание 1 уровня

Задание состоит из тестового задания и практических задач. Максимальная оценка задания I уровня – 30 баллов.

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и темам:

Инвариантная часть тестового задания:

Информационные технологии в профессиональной деятельности;

Оборудование, материалы, инструменты;

Системы качества, стандартизации и сертификации;

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды;

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности;

Вариативная часть тестового задания:

Конструктивные решения зданий и инженерных сооружений;

Основы проектирования и расчета  оснований и конструктивных элементов зданий и сооружений;

Технология и организация строительного производства;

Проектно-сметное дело и экономика отрасли;

1. E-mail – это служба Интернет, предназначенная для:

поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео;

передачи файлов;

передачи электронных сообщений;

общения в реальном времени с помощью клавиатуры;

2.В ячейках Excel заданы формулы:

| А | В | С |
| --- | --- | --- |
| 2 | =А1*2 | = В1-5 |

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: ______.

3. Установите соответствия между категориями программ и их описанием:

| 1 | Операционные системы | A | Позволяют разрабатывать новые программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прикладные программы | Б | Позволяют проводить простейшие расчеты и выбор готовых конструктивных элементов из обширных баз данных |
| 3 | Системы программирования | В | Управление загрузкой, запуском и выполнением других пользовательских программ |
| 4 | Системы автоматизированного проектирования (CAD-системы) | Г | Обеспечивают создание таблиц, вставку рисунков и т.д. |

Ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

4. Расположите в правильной последовательности основные этапы разработки базы данных:

- Анализ данных

- Уточнение решаемых задач

- Определение последовательности выполнения задач

- Определение структуры данных

Ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

5. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

производственная деятельность;

рабочая зона;

пожарная профилактика;

охрана труда;

6. К производственному фактору, приводящему человека травме или летальному исходу, относится

вредный производственный фактор;

риск;

опасный производственный фактор;

опасность;

7. Производственным фактором, приводящим к ухудшению самочувствия или заболевания

вредный производственный фактор

риск

опасный производственный фактор

опасность

8. Опасные и вредные производственные факторы по природе действия не могут быть

физическими

гигиеническими

биологическими

химическими

9. Угловые швы используются в сварных соединениях:

угловых, стыковых

в тавровых, угловых, стыковых

в стыковых, нахлесточных, угловых

в нахлесточных, тавровых, угловых

10. Свойство материала мгновенно разрушатся под действием внешних сил, при незначительных деформациях это

хрупкость

упругость

пластичность

прочность

11. Минимальный диаметр рабочей арматуры железобетонной балки

10мм

8мм

12мм

16мм

12. Отношение расчетной длины к радиусу инерции это:

гибкость сжатого стержня

относительная длина стержня

коэффициент продольного изгиба

жесткость сжатого стержня

13. Минимальные размеры железобетонной колонны:

100х100мм

350х350мм

250х250мм

500х500мм

14. Практически неподатливый способ соединения элементов деревянных конструкций:

на клею

на нагелях

на врубках

на гвоздях

15. При устройстве монолитного ствола лифтовой шахты целесообразно применить

опалубку

мелкощитовую;

крупнощитовую;

скользящую;

туннельную;

16. Извлеченный грунт должен располагаться от бровки котлована на расстоянии не менее

0,1 м;

0,2 м;

0,5 м;

1,0 м;

17. Сменное оборудование одноковшового экскаватора

обратная лопата;

прямая лопата;

грейфер;

драглайн

18. Схема временного  крепления стенок траншей и котлованов

подкосно-щитовая;

консольная;

консольно-анкерная;

консольно-распорная;

распорно-щитовая

19. Экскаватор обратная лопата ( Rкоп= 6 м) разрабатывает грунт в котловане

( шириной 12 м) проходкой

лобовой;

зигзаг;

двумя  лобовыми;

поперечно-торцевой;

20. Кирпичную кладку простой сложности толщиной 510 мм с малым количеством проемов целесообразно выполнять звеном:

«двойка»;

«тройка»;

«пятерка»;

21. Обноска вокруг котлована служит

ограждением котлована с учетом требований охраны труда;

для переноса осей при последующем монтаже элементов нулевого  цикла;

границей, ближе которой запрещено устраивать отвал грунта;

22. В качестве противоморозной добавки поташ не применяют для кладки стен из

обыкновенного глиняного кирпича;

силикатного кирпича;

глиняного пустотелого  кирпича;

23. Для перевозки бетонной смеси на расстояние 60 км целесообразно применить

самосвал;

бетоносмесительную машину;

бетоновоз;

24. Гидравлическая известь приобретает свойства твердеть в воде за счет

повышенного содержания алита

пониженного содержания алита

повышенного содержания глины

пониженного содержание глины

25. Водостойким считается материал, у которого

Кразм = 0,7

Кразм > 1

Кразм >=0,8

Кразм = 0

26 Материалы считаются морозостойкими, если:

Кмрз >= 0,75

Кмрз < 1

Кмрз > 1

Кмрз = 0

27. Клинкерный минерал, оказывающий решающее влияние на прочность и скорость твердения цемента это

белит

алит

целит

амолинат

28. При увеличении влажности древесины  ее теплопроводность

не изменится

уменьшится

увеличится

29. Для изготовления металлических конструкций,  применяемых в строительстве, используются стали

низкоуглеродистые

высокоуглеродистые

легированные

высоколегированные

30. В качестве напрягаемой арматуры в железобетоне  можно использовать класс арматурной стали

AI

AII

AIII

AIV

31. При изготовлении строительной извести основным является процесс

гашения

обжига

сортировки

помола

32. Клинкерный минерал, оказывающий решающее влияние на прочность и скорость твердения цемента это

белит

алит

целит

амолинат

33. По системе СИ расстояние измеряется в

см;

м;

км;

дм;

34. Государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ осуществляется:

Госстандартом России;

Советов министров РФ;

Администрацией президента РФ;

Минсвязи РФ;

35. Поправки вводятся для уменьшения составляющей погрешности:

случайной;

грубой;

систематической;

26. Порядок обработки результатов прямых измерений:

Подсчитать среднее значение результатов наблюдений;

Исключить грубую погрешность;

Найти исправленное среднее;

Определить доверительный интервал;

37. Объем капитальных вложений определяется:

стоимостью СМР

затратами на СМР, приобретение машин и оборудования, прочими капитальными работами

договорной ценой на строительство объекта с НДС

договорной ценой на строительство объекта без НДС

38. Предприятие это :

обособленная  специализированная коммерческая организация , производящая необходимую продукцию, основной целью которой является получение прибыли

организация осуществляющая по договору подряда строительство

юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных, привлеченных и заемных средств

29. Показатель, характеризирующий эффективность использования основных фондов, это:

срок окупаемости капитальных вложений

фондоотдача

коэффициент оборачиваемости

среднегодовая стоимость основных фондов

40. К понятию «трудоемкость» относятся:

затраты труда на единицу времени

затраты живого труда на производство единицы продукции

затраты труда на выпуск продукции

выработка продукции в единицу времени

Максимальное количество – 10 баллов.

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива».

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи:

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;

- ответы на вопросы по тексту (выполнение действия).

Примерное содержание текста:

Why do people build?

We build because we need shelter. We need shelter from sun, rain, wind, and snow. Not much that modern people do takes place outdoors. Our activities mostly take place indoors. For these activities we may need air that is warmer or cooler than the air outdoors. We may also need less light by day and more light by night than is provided by nature.

It is a well-known fact that modern people in many countries also need services. Modern services must provide energy, water, communications, and dispose of waste. Sanitary accommodation is also necessary and very important. For sanitary accommodation people must have ventilation. It is important to note that all services and accommodations are preplanned and located on a site plan. A site plan must be prepared and provided for every building and every construction.

In order to have shelter provided with modern services and accommodation, people all over the world use many different construction materials and arrange them into different constructions. Some of the most important building materials are: timber, brick, stone, concrete, metal, plastics and glass. Materials used for construction purposes possess different properties. They differ in durability, strength, weight, cost.

What are the branches modern city construction has? Among the branches the main ones are housing construction, construction of industrial enterprises, construction of railroads, highways, subways, construction of bridges, dams ports, canals, construction of different sporting facilities. Among them there are stadiums, aquaparks, swimming pools, sporting complexes, and others.

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: «Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов.

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществляется следующим образом:

1 задача - перевод текста - 7 баллов;

2 задача - выполнение действия, инструкция на выполнение которого задана в тексте– 3 балла;

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:

Задача 1. Определить состав бригады для выполнения определенных видов работ.

Задача 2. Определить расход материалов для выполнения определенного вида работ.

Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации работы коллектива» - 10 баллов.

Задание II уровня

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.

Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.

Задание содержит две практические задачи:

Задача 1. Выполнение производственной геодезической задачи, которая включает:

- Вынос на местности точки с заданной проектной отметкой.

- Контроль выполненных работ: определение фактической отметки вынесенной точки её нивелированием обычным способом.

Максимальное количество баллов за 1 задачу – 35 баллов.

Задача 2. По исходным данным выполнение разреза здания по направлению секущей плоскости в заданном масштабе с применением программного продукта AutoCAD-2009.

Максимальное количество баллов за 2 задачу – 35 баллов.

Продолжительность выполнения конкурсных заданий

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий  1 уровня:

тестовое задание – 1 час (астрономический);

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический);

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический);

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий  2 уровня:

Задача 1- 1 час (академических);

Задача 2- 2 часа (академических).